## Slide 1
CAPACITACIÓN DE PRODUCTOS
Bienvenido!
Felipe Diotaiuti
Consultor Técnico

## Slide 2
CALIDAD Y
ALTA PERFORMANCE EN TODO QUE HACEMOS
La Industria Pinturas Eucatex fue fundada en noviembre de 1993, completa 30 años de existencia.
Con el concepto de tener calidad en todo que hacemos, siempre ofreciendo pinturas, barnices y complementos con el más alto nivel y buscando siempre la satisfacción y el reconocimiento de los profesionales de pintura y clientes de modo general.

## Slide 3
1ª Evaluación de Superficie.
2º Definición de colores y sistema de Pintura.
3º Preparación de la Superficie.
4º Pintura.
1º
2º
3º
4º
Las etapas:

## Slide 4
Evaluación de la superfície:
Revoque y Yeso NUEVOS: Aguardar cura por 30 dias.
Sin infiltraciones de agua
Limpia
Firme = remover partes sueltas.
Sin Brillo = lijar
Pared NUEVA
(Revoque)
Pared YA PINTADA
(en buen estado)

## Slide 5
Definición de colores y sistema de pintura:
QUE VA PINTAR?
PARED, MADERA, METAL
U OTRA SUPERFICIE?
QUÉ ACABADO DESEA?
MATE, SATINADO O BRILLANTE
CUÁL ES EL NIVEL DE EXPOSICIÓN?
SOL, LLUVIA Y SUCIEDAD

## Slide 6
Preparación de la superfície:
BRILLO: Lijar (180 a 360) hasta tener una superficie mate
MOHO: Lavar con Lavandina;
GRASA Y ACEITE:
Lavar con agua y detergente
DESCASCARAMIENTOS, PARTES SUELTAS : Quitarlas con espátula, cepillo de acero, lijar y/o hidrolavar
MADERA: Lijarla en sentido de las vetas
METALES: Eliminar herrumbre, aceites/grasas
Atención con los removedores

## Slide 7
Preparación de la superfície:
Pared NUEVA
Revoque Firme
Sellador Acrílico
Pared PINTADA
Descascarándose / Vieja
Calcinada
Fondo Preparador de Paredes
MATE o con BRILLO
Lijar, remover el polvo y aplicar la pintura
Revoque Débil
Fondo Preparador de Paredes
Con Fisuras
(NUEVA o REPINTURA)
Elastomérico
Pintura FIRME y UNIFORME

## Slide 8
Preparación de la superfície:
Alta absorción, nueva superficie sin
Pintura: (Yeso, Mortero, Hormigón...)
Sellador
Paredes, Pisos y Techos, Puertas, Ventanas, etc. Pintados en Buen Estado (Repintado)
Lijar o Lavar, limpiar, dejar
secar y volver a pintar.
Pintura calcinada, yeso débil, yeso, fibrocemento, paneles de yeso, cal:
Fondo
Preparador
Yesso e
Drywall
Interior
Massa Corrida
Interior ou Exterior
Massa
Acrílica
ou
ou
ou
ou
Tapa Todo
Tapa Todo

## Slide 9
PRODUCTOS
EUCATEX

## Slide 10
Máxima Protección
Super Durable
5 años de Garantía
Zero fisuras
Ultra Resistencia
Prot. Sol & LLuvia
Hidrorepelente

## Slide 11
Máxima Protección
VIDEO

## Slide 12
Protege Acrílico Premium
Limpia Fácil
Durable
Sin olor
Resistente
Acabado Perfecto
Más
Antimoho

## Slide 13
Rendimiento Extra
Resistente
Sin olor
Super
Concentrado
Optima
Cobertura
Antimoho
Alto
Rendimiento

## Slide 14
LÍNEAS COMPLEMENTARES

## Slide 15
Acabado: Mate
Color: Blanco.
Hasta 160m² balde por mano
Mayor durabilidad de la pintura
Previene el descascarado de la pintura
Salpicadura baja
Une partículas sueltas
FONDO + SELLADOR PIGMENTADO
DUE PRO 300

## Slide 16
Ultra Piso
3x más
Resistente
Óptima Cobertura
Super Durable
Rinde más
Alta
Adherencia
Fómula
Innovadora
Acabado: Semisatinado
Colores: Disponible en 12 colores
.

## Slide 17
Viatech Demarcación Vial
Óptima Resistencia
Super adherencia
Extra Durable
Secado Rapido

## Slide 18
Esmalte Acqua
Super Protección
Acabado Perfecto
Sin olor y no amarillea

## Slide 19
Ultra Resistencia
Super Durable
Semi Brillo
Optima Adherencia
Acqua Pinta Todo
3x Más antimoho!

## Slide 20
MUCHAS GRACIAS!
BO 13/09/2023
Felipe Diotaiuti
Consultor Técnico